## Slide 1
Sensors
Obiettivi:
Gestione quota
Movimento virata e rettilineo
Riconoscimento ostacoli tramite cam (librerie python…)
Riconoscimento ostacoli tramite sensori di prossimità
  Get_distanza(num_sensore)
Sensors | Quantity
Sensore di prossimità | 2
Valvola | 1
Pompa | 1
Motore | 2
Camera | 1

## Slide 2: Code Architecture- Threads
Main fa partire i successivi threads
  Input
    Salire e scendere
    percentuale sterzata e intensità dell’operazione
Legge i dati dai sensori di prossimità (trasforma in cm il dato..) Output in cm:
    Coda A per condividere la distanza corrente 1° sensore (Inferiore)
    Coda B per condividere la distanza corrente 2° sensore (frontale)
Gestione del motore, legge dalla Coda X e Y quanta spinta dare al motore 1 e motore 2 e la applica
Gestione pompa e valvola, legge dalla Coda Z e W lo stato di pompa e lo stato della valvola e lo applica
Stabilizzazione prende coda 1° sensore per sapere a che profondità si trova, input=altezza finale
    In base alla altezza finale decide se
    Rimanere fermi
    Salire
    Scendere
    Se non presente l’altezza finale rimane stabili
Virata prende coda B, Input = percentuale sterzata e intensità dell’operazione
  percentuale sterzata + o – 90°
  intensità dell’operazione per definire se accelerare in % (0 = decelerazione)
  Setta la coda del thread 3 dando in input coda X e coda Y
  Richiama thread 2 per non sbattere

## Slide 3: Riconoscimento ostacoli tramite camera (librerie python…)
Prerequisiti: Python, API, imaging processing
Descrizione: Il task consiste nell’individuazione di un oggetto, direzionare il sottomarino e pilotarlo per raggiungere l’oggetto fino ad una distanza x da esso
Risultati attesi: imaging processing e pattern recognition, uso di librerie python, uso corretto delle api fornite
Ore: 2 gg

## Slide 4: API
  Get_distanza
    Input = num_sensore  1 = sensore inferiore
                 2 = senore frontale

## Slide 5
Config (with file json..)
Sensors (with classes)
  Camera.py
  Engine.py
  Proximity.py
  HydroPump.py
  SolenoidValve.py
Frank_manager
  Bring_to_life.py [init() ]
Main.py  init()